## Slide 1
影石白日方舟黑客松 · 赛道一 · 南京 2026
让镜头听见此刻
Ghost-Pea 共振镜头 · 声音实时驱动的动态成像系统
张智瑞 · 李佳玥

## Slide 2
01 — 问题
滤镜是死的。
现场是活的。
选定一个预设，整段视频一个风格。
等坐进后期软件，氛围已经凉了。

## Slide 3
02 — 方案
共振镜头 —— 由现场声音实时驱动的动态成像系统。
不是音频可视化。
声音控制的是影调、光晕、颗粒 —— 是成像参数。
不是后期处理。
拍摄的那一刻，就看到最终画面。
不替代物理滤镜。
而是让参数连续、自动、可编程。

## Slide 4
03 — 原理
声音到画面，四步。
1
采集
WASAPI 系统音频回环
→
2
特征
60Hz · 响度 频段 打击点 重心
→
3
编排
平滑 · 限速 · 静音回落
→
4
成像
WebGL2 滤镜链 · 3D LUT
视频帧全程留在 GPU，不经过 IPC。

## Slide 5
让镜头听一首歌。
现 场 演 示
（路演前替换为实拍对比截图，或现场实操）
A/B 原图对比 · 三主题切换 · 静音回落 · AI 氛围模式

## Slide 6
04 — 技术
三层时间尺度。
60 Hz
快速 DSP
管即时响应 —— 响度、频段能量、打击点
2–10 Hz
中速趋势
管动态幅度 —— 平滑、限速、回落
0.5–2 Hz
AI 氛围分类
只决定氛围走向，不进低延迟链路
快的保响应，慢的保稳定；AI 失败，基础链路照常工作。

## Slide 7
04 — 技术
60
Hz · 音频特征更新
Rust 端实时 DSP
~100
ms · 声音到画面
设计目标，本地链路预算
60
FPS · 实时渲染
WebGL2，帧不过 IPC
0
云端依赖
推理全部本地完成
延迟与帧率为设计目标与本地链路预算，详见技术文档。

## Slide 8
05 — AI
AI 是增强，不是依赖。
本地推理
Essentia.js + MusiCNN 情绪模型
Web Worker 中运行，不占渲染线程
四种氛围：快乐 · 悲伤 · 放松 · 激进
失败自动降级
模型未就绪 → 占位推理
Worker 异常 → 降级运行
静音 → 自动回落基础滤镜
氛围走向由 AI 决定，画面稳定由工程保证。

## Slide 9
06 — 落地
已在 Ace Pro2 + Link 上验证。
演唱会
灯海随鼓点呼吸
骑行途中
风与速度改变影调
夜晚独处
一首歌一种氛围
声音条件化成像，可下沉至相机 ISP / GPU，或伴侣 App。

## Slide 10
让镜头听见此刻。
下一步 —— Memory Mode 氛围记录 · 参数录制回放 · 端侧下沉
Ghost-Pea 共振镜头 · 张智瑞 · 李佳玥